Инструкция на светильник диодный

Внимание: Гарантия будет действовать только при соблюдении правил ниже.

⑴  Следуйте указаниям в инструкции.

⑵  Используйте изделие только по назначению.

⑶  Убедитесь, что питание подключено правильно, поломки связанные с перебоем питания, коротким замыканиям в сети не подлежат гарантийной замене.

⑷  Убедитесь, что светильник закреплен надежно, механические поломки не подлежат гарантийной замене.

⑸ Лучше всего, если установкой и обслуживанием светильника будет заниматься квалифицированный медицинский техник.

⑹ Используйте только оригинальные запасные части по запросу у дистрибьютора.

I. Описание

1、Назначение

Используется только вместе со стоматологической установкой в целях диагностики.

Общая информация

Компоненты светильника показаны ниже:

- —Ручка         2)—Ручка     3) —Линза     4) —Кнопка вкл/выкл

- —Окно индукции  6) —Дисплей     7) —Тач скрин для управления температурой

8) – Тач скрин для управления освещением 9）— Пантограф

3、Требования окружающей среды

Хранение:

Температура: -20℃ — -70℃

Влажность: 10% — 90%

Использование:

Температура: 5℃— 45℃

Влажность: 10% — 90%

Атмосферное давление: 500 — 1060 hpa

- Спецификация:

Вес: 4,8кг

Напряжение на входе : AC12-24V

Частота:  50/60Hz

Мощность:  38W

Освещение:  3000－90000 LUX

Температура цвета: 4000 K-5500K

Размер пятна:  ø120мм (при дистанции 900мм)

- Работа

1、Углы ручек можно настроить как на рисунке ниже：

- Управление:

- Открыть или закрыть сенсором:

Для управления вкл/выкл белого света проведите от сенсора на расстоянии 10-30 мм рукой, один гудок означает закрыть, два гудка означает открыто.

- Открыть или закрыть кнопкой:

Для управления вкл/выкл белого света нажатием кнопки, один гудок означает закрыть, два гудка означает открыто.

- Управление температурой:

Уменьшать или увеличивать температура цвета можно через тач дисплей,8 уровней температуры в диапазоне 4000K-5500K.

- Управление освещением:

Уменьшать или увеличивать уровень освещения можно через тач дисплей,8 уровней освещения в диапазоне 3000-90000 люкс.

- Чистка и стерилизация

Прозрачные линзы можно протирать специальной бумагой для линз, обычной бумагой или тряпкой вы можете повредить покрытие. Сами диоды чистить НЕЛЬЗЯ.

Ручки можно протирать дезраствором.

- Установка:

- Инструкция по усатновке

Подсоедините плагер светильника к установке, затяните пантограф болтом М5, затем подсоедините питание установки AC12-24V.

- Схематическое изображение платы